Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Абсолюцид форте

Cрок годности средства-6лет, рабочих растворов–15сут. Многократность использования неподогретых растворов-15сут. Подогретые растворы для проведения ДВУ и стерилизации используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,8 | 9920 мл | 80 мл | 90 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 60 | погружение |
| Стерилизация | 6 | 9400 мл | 600 мл | 60 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 6 | 9400 мл | 600 мл | 5 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |