Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Абсолюцид окси

Cрок годности средства-3года,  рабочих растворов–5суток. Многократность использования растворов-5суток.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 г | 60 | протирание, расход р-ра 100 мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1,5 | 9850 мл | 150 г | 90 | протирание, расход р-ра 100 мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 4 | 9600 мл | 400 г | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 4 | 9600 мл | 400 г | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 4 | 9600 мл | 400 г | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 4 | 9600 мл | 400 г | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 3 | 9700 мл | 300 г | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 3 | 9700 мл | 300 г | 60 | погружение |
| ПСО | 0,3 | 9970 мл | 30 г | 30 | погружение |