Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Асенол Ликид

Срок годности средства-3,25года, рабочих растворов-32сут. Многократность применения рабочих растворов при проведении процессов ручным методом-32сут., механизированным-одна рабочая смена. Для дезинфекции стоматологических оттисков растворы средства могут быть использованы многократно в течение срока годности, но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 10 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,75 | 9925 мл | 75 мл | 15 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,75 | 9925 мл | 75 мл | 15 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 20 | погружение, расход р-ра 3л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 20 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1,2 | 9880 мл | 120 мл | 20 | замачивание, расход р-ра 3л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,75 | 9925 мл | 75 мл | 20 | погружение, расход р-ра 1,5л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,75 | 9925 мл | 75 мл | 15 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,75 | 9925 мл | 75 мл | 15 | погружение |
| ПСО | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 5 | погружение |
| Стерилизация |  | не разбавл |  |  | погружение |
| ДВУ |  | не разбавл |  |  | погружение |