Технологическая карта использования средства дезинфицирующего АЛЬБАВЕТ

Срок годности средства - 3года. Рабочие растворы средства с концентрациями не более 2% годны 7сут, более 2% - годны 2сут. Допускается многократное использование растворов в течение их срока годности (с учетом концентраций).

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 г | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 г | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 9850 мл | 150 г | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 1 | 9900 мл | 100 г | 90 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1,5 | 9850 мл | 150 г | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 1,5 | 9850 мл | 150 г | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1,5 | 9850 мл | 150 г | 30 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1,5 | 9850 мл | 150 г | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1,5 | 9850 мл | 150 г | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 г | 30 | погружение |
| ПСО | 0,15 | 9985 мл | 15 г | 30 | погружение |
| Стерилизация | 2,5 | 9750 мл | 250 г | 60 | погружение |
| ДВУ | 2,5 | 9750 мл | 250 г | 15 | погружение |