Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Альциона

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-30сут. Многократность применения рабочих растворов при проведении дезинфекции ИМН ручным способом-30сут., при проведении дезинфекции ИМН механизированным способом раствор допускается многократно использовать в течение 1 раб. смены.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 45 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 5 | 9500 мл | 500 мл | 180 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2 | 9800 мл | 200 мл | 90 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 90 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 4,5 | 9550 мл | 450 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 4 | 9600 мл | 400 мл | 90 | погружение |
| ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 15 | погружение |