Технологическая карта использования средства дезинфицирующего АКВАдез-НУК 15

Срок годности средства-1год, рабочих растворов-1сут. Многократность применения рабочих растворов-1сут. Для дезинфекции стомат. слепков растворы используют многократно в течение 7 сут, но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,093 | 9990,7 мл | 9,3 мл | 10 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,124 | 9987,6 мл | 12,4 мл | 10 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,124 | 9987,6 мл | 12,4 мл | 10 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,124 | 9987,6 мл | 12,4 мл | 15 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,124 | 9987,6 мл | 12,4 мл | 30 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,124 | 9987,6 мл | 12,4 мл | 10 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,124 | 9987,6 мл | 12,4 мл | 15 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,124 | 9987,6 мл | 12,4 мл | 10 | погружение |
| ПСО | 0,062 | 9993,8 мл | 6,2 мл | 20 | погружение |
| Стерилизация | 0,866 | 9913,4 мл | 86,6 мл | 30 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 0,866 | 9913,4 мл | 86,6 мл | 15 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |