Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Ардезин

Срок годности средства-1год, рабочих растворов-5сут. Многократность применения растворов-5сут. Для обработки слепков растворы используют многократно 7 сут., но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,4 | 9660 мл | 340 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 1,7 | 9830 мл | 170 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2,55 | 9745 мл | 255 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1,7 | 9830 мл | 170 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2 | 9800 мл | 200 мл | 20 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 2 | 9800 мл | 200 мл | 20 | погружение |
| ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 20 | погружение |
| Стерилизация | 3 | 9700 мл | 300 мл | 30 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 30 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |