Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Аверон

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-30сут. Для ПСО и дезинфекции ИМН растворы средства допустимо использовать многократно в течение 30сут. Для дезинфекции стоматологических оттисков растворы средства допустимо использовать многократно в течение 30сут., но не более чем для 20 слепков на 2л средства.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | погружение, расход р-ра 5л/комплект отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 6 | 9400 мл | 600 мл | 90 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/комплект сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 4 | 9600 мл | 400 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 15 | погружение |