Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Авестил

Срок годности средства-2года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 3 | 9700 мл | 300 мл | 150 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | погружение |