Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Биопаг-Д

Cрок годности средства-5лет,  рабочих растворов–2месяца.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 2 | 9800 мл | 200 мл | 90 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 3 | 9700 мл | 300 мл | 90 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |