Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ДеМоС

Cрок годности средства-3года, рабочих растворов–1мес. Многократность использования растворов -1рабочая смена

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 8 | 9200 мл | 800 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 8 | 9200 мл | 800 мл | 90 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 12 | 8800 мл | 1200 мл | 120 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 9 | 9100 мл | 900 мл | 120 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 8 | 9200 мл | 800 мл | 90 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 12 | 8800 мл | 1200 мл | 90 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 12 | 8800 мл | 1200 мл | 90 | погружение |
| ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 15 | погружение |