Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Део-Хлор

Cрок годности средства-7,08лет (85мес.), рабочих растворов–9сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,01 % АХ | 20 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 60 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,015 % АХ | 10 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 45 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,1 % АХ | 1,5 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 30 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | ~ 0,1 % АХ | 1,5 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 60 | расход р-ра 3л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови |  | не разбавл |  |  | Смешать кровь с гранулами при норме расхода 100 г гранул на 1л крови, выдержать 15мин. |
| Дезинфекция мочи |  | не разбавл |  |  | Смешать мочу с гранулами при норме расхода 6,8 г гранул на 1л мочи, выдержать 15мин. |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,1 % АХ | 1,5 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 60 | расход р-ра 3л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,1 % АХ | 1,5 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 45 | расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,06 % АХ | 2,5 л | 1 табл. массой ~3,4 г | 45 | погружение изделий из коррозионно стойких материалов |