Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Део-Хлор люкс

Срок годности средства-7лет, рабочих растворов-22сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | ~ 0,01 % АХ | 10 л | 1 табл. массой ~1,7 г | 30 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | ~ 0,015 % АХ | 5 л | 1 табл. массой ~1,7 г | 30 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | ~ 0,045 % АХ | 1,67 л | 1 табл. массой ~1,7 г | 45 | расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | ~ 0,075 % АХ | 1 л | 1 табл. массой ~1,7 г | 45 | расход р-ра 3л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | ~ 0,1 % АХ | 0,71 л | 1 табл. массой ~1,7 г | 90 | расход р-ра 3л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | ~ 0,075 % АХ | 1 л | 1 табл. массой ~1,7 г | 45 | расход р-ра 1,5л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | ~ 0,03 % АХ | 2,5 л | 1 табл. массой ~1,7 г | 45 | погружение изделий из коррозионно стойких материалов |