Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Экор-Форте

Cрок годности средства-5лет, рабочих растворов–21сут. Многократность использования растворов-21сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 15 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |
| Стерилизация | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | погружение |
| ДВУ | 2 | 9800 мл | 200 мл | 10 | погружение |