Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Форимикс-форте

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения растворов -14сут. Рабочие растворы, применяемые для дезинфекции полукритических ИМН, используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 15 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 20 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 2 | 9800 мл | 200 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи |  | не разбавл |  |  | неразбавленное средство смешивают с мочой в соотношении 25мл средства на 1л мочи с последующей выдержкой 15мин |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 2 | 9800 мл | 200 мл | 5 | погружение |