Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Крышталин-ЭКОДЕЗ

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 75мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | протирание, расход р-ра 75мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 120 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 120 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 10 | погружение |