Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Микро 10+

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-28сут. Многократность использования растворов при проведении процессов ручным способом-7сут. При механизированной обработке растворы используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | протирание, расход р-ра 200мл/м2 |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | погружение |