Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Монитор Окси

Срок годности средства-2года, рабочих растворов-25сут. Для дезинфекции ИМН, в том числе, совмещенной с ПСО, многократность использования растворов-25сут. Для дезинфекции стоматологических слепков растворы допустимо использовать многократно в течение 4сут., но не более чем для 25 оттисков на 2л раствора.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 30 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 2 | 9800 мл | 200 мл | 240 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи |  | не разбавл |  |  | Средство смешивают с мочой в соотношении 20мл средства на 1л мочи с выдержкой 60мин, 40мл средства на 1л мочи с выдержкой 15мин |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 10 | погружение |
| Стерилизация | 20 | 8000 мл | 2000 мл | 120 | погружение |
| ДВУ | 20 | 8000 мл | 2000 мл | 5 | погружение |