Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Низамед

Срок годности средства-3года,  рабочих растворов-14сут. Многократность использования рабочих растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 6 | 9400 мл | 600 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 6 | 9400 мл | 600 мл | 120 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 6 | 9400 мл | 600 мл | 120 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 7 | 9300 мл | 700 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 7 | 9300 мл | 700 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 10 | погружение |