Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Неотабс НД

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-30сут. Для проведения процессов дезинфекции медицинских изделий растворы используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,025 | 9997,5 мл | 2,5 мл | 120 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 120 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,8 | 9920 мл | 80 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,8 | 9920 мл | 80 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 20 | погружение |