Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ОБП-1050

Cрок годности средства-2года, рабочих растворов–3сут. Многократность использования растворов-3сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 5 | 9500 мл | 500 мл | 10 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 10 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 10 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Дезинфекция белья загрязненного | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 10 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 10 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 40 | 6000 мл | 4000 мл | 10 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 40 | 6000 мл | 4000 мл | 10 | погружение |
| ПСО | 5 | 9500 мл | 500 мл | 15 | погружение |