Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Петроксин

Срок годности средства-2года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения растворов-14сут. Для обработки слепков растворы используют многократно 7сут., обрабатывая при этом не более 50 оттисков. При обработке в ультразвуковых мойках растворы используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 150мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | 3 | 9700 мл | 300 мл | 90 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция белья загрязненного | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 3 | 9700 мл | 300 мл | 30 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 4 | 9600 мл | 400 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 30 | погружение |
| Стерилизация | 30 | 7000 мл | 3000 мл | 360 | погружение |
| ДВУ | 20 | 8000 мл | 2000 мл | 15 | погружение |