Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Саносил Супер 25

Срок годности средства-1год, рабочих растворов-6сут. Многократность использования рабочих растворов для проведения ПСО, совмещенной с дезинфекцией ИМН-1сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 240 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 2 | 9800 мл | 200 мл | 240 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 6 | 9400 мл | 600 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 6 | 9400 мл | 600 мл | 60 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 240 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 6 | 9400 мл | 600 мл | 120 | погружение |