Технологическая карта использования средства дезинфицирующего САТ-19

Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-40сут. Многократность использования растворов при проведении процессов ручным способом-40сут., механизированным-1 раб. смена. Для дезинфекции стомат. слепков растворы используют многократно в течение 7сут, но не более чем для 50 оттисков.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,02 | 9998 мл | 2 мл | 15 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 15 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 30 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 20 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция мочи | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 30 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,4 | 9960 мл | 40 мл | 15 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 15 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,01 | 9999 мл | 1 мл | 20 | погружение |