Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Септодор

Cрок годности средства-5лет, рабочих растворов–1сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) |  |  |  |  | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 45 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 120 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |