Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Септустин

Cрок годности средства-5лет, рабочих растворов–7сут. Многократность использования растворов-1сут. Для проведения ПСО растворы средства, имеющие t=50'C используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 5 | 9500 мл | 500 мл | 120 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 5 | 9500 мл | 500 мл | 120 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 200мл/м2 на каждое протирание |
| Дезинфекция белья загрязненного | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 240 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/комплект |
| ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 15 | погружение |