Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Ультрадез-ФОРТЕ

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения рабочих растворов-14сут. При проведении процессов механизированным способом растворы допускается использовать многократно в течение 1 раб. смены.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,1 | 9990 мл | 10 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | двукр. протирание с интерв. 15мин c расходом р-ра 100мл/м2 на каждое протирание |
| Отходы группы Б | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 60 | погружение, расход р-ра 3л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 4 | 9600 мл | 400 мл | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция мочи | 3 | 9700 мл | 300 мл | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 1 | 9900 мл | 100 мл | 90 | замачивание, расход р-ра 3л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 1 | 9900 мл | 100 мл | 90 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 30 | погружение |
| ДВУ | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 30 | погружение |