Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Велтаб

Cрок годности средства-5лет,  рабочих растворов–14сут. Многократность использования растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 0,05 | 9995 мл | 5 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Отходы группы Б | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | погружение, расход р-ра 4л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция крови | 1,5 | 9850 мл | 150 мл | 60 | смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция мочи | 2 | 9800 мл | 200 мл | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 90 | замачивание, расход р-ра 4л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,25 | 9975 мл | 25 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,2 | 9980 мл | 20 мл | 30 | погружение |
| ПСО | 0,15 | 9985 мл | 15 мл | 30 | погружение |
| Стерилизация | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 15 | погружение |